Ťažisko telesa a jeho určenie  (str. 99 - 102)

Homogénne (rovnorodé) telesá – telesá, ktoré sú celé zložené z rovnakej látky. Hustoty jednotlivých častí telesa sú rovnaké.

Nehomogénne (nerovnorodé) telesá – telesá, ktoré nie sú celé z rovnakej látky. Hustoty jednotlivých častí telesá sa navzájom môžu líšiť.

Ťažisko je význačný bod telesa - bod v ktorom, keď podoprieme teleso, teleso nespadne, zostane v rovnováhe. Ťažisko označujeme písmenom T.

Ak teleso nie je podopreté v ťažisku, rovnováha síl sa poruší , teleso sa začne otáčať, až spadne

Ťažisko v rovnorodých súmerných telesách nájdeme ako priesečník uhlopriečok.

V nepravidelných nerovnorodých telesách hľadáme ťažisko pokusne , pomocou olovnice zavesenej na tenkom špagáte. Všetky priamky sa pretínajú v jednom bode.

V ťažisku zakresľujeme pôsobisko výslednej gravitačnej sily, ktorou Zem pôsobí na teleso.

Nie všetky telesá majú ťažisko vo svojom vnútri, môže ho mať vo svojich dutinách. alebo v bodoch, ktoré ležia mimo telesa.

Každé teleso má len jedno ťažisko.

Poloha ťažiska závisí od  rozloženia látky v telese. Ťažisko je posunuté smerom k časti, ktorá má väčšiu hustotu.

Stabilita telesa je „schopnosť“  telesa odolávať  prevráteniu sa.

Stabilita telesá závisí: 	- od veľkosti podstavy

- od polohy ťažiska

- od rozloženia látky

Teleso je v rovnovážnej polohe, keď všetky  sily, ktoré naň pôsobia, sú v rovnováhe.

Rovnovážna poloha voľná – teleso po vychýlení zostáva v akejkoľvek novej polohe Teleso podopreté alebo zavesené v ťažisku si zachováva svoju rovnovážnu polohu.

Rovnovážna poloha stála (stabilná) - teleso po vychýlení z danej polohy  sa opäť do nej vráti. Teleso podopreté alebo zavesené nad ťažiskom. Ťažisko je najnižšej možnej polohe.

Rovnovážna poloha vratká (labilná) - teleso po vychýlení z danej polohy  sa do tejto polohy samovoľne nevráti. Teleso podopreté alebo zavesené pod ťažiskom. Ťažisko je najvyššej možnej polohe.

Pracovný list