Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách

Už vieme, že elektrický prúd v kovovom vodiči je tvorený usmerneným pohybom voľných  elektrónov

Vedie voda elektrický prúd?

Nie, voda nevedie elektrický prúd, ale soli v nej rozpustené.

Napr. Destilovaná voda nevedie elektrický prúd, ale keď do nej nasypeme soľ a rozpustíme ju, tak  sa soľ rozpadne na Na+ a Cl- a vo vode začne tiecť elektrický prúd.

Takémuto roztoku hovoríme elektrolyt .

Elektrolytmi môžu byť vodné roztoky

- solí (NaCl, KCl),

- kyselín (H2SO4, HNO3)

- zásad (KOH, NaOH)

Ľudské telo tiež vylučuje  elektrolyty – pri potení.

Ak do elektrolytu ponoríme 2 kovové alebo uhlíkové tyče ( elektródy) a drôtom (vodičom) ich pripevníme k baterke(monočlánku), tak obvodom začne pretekať elektrický prúd. Tento jav nazývame elektrolýza.

https://www.youtube.com/watch?v=GGezm8g9Miw

Ako je to možné?

Záporné ióny Cl- sa začnú pohybovať ku kladnej elektróde (anóde) a kladné ióny Na+ k zápornej elektróde(ku katóde) . Elektrický prúd vo vodnom roztoku je tvorený usmerneným pohybom kladných a záporných iónov (Na+ a Cl-).

Vedením elektrického prúdu v elektrolytoch sa zaoberal aj anglický fyzik M. Faraday .

Využitie elektrolýzy

- Oddeľovanie častíc rôznych chemických látok (elektrolýza vody)

- Elektrometalurgia – výroba čistých kovov (hliník)

- Elektronické čistenie kovov – rafinácia (meď, zinok, nikel)

- Galvanické pokovovanie (chrómovanie, niklovanie, pozlacovanie) – pokrývanie predmetov vrstvou kovu

- Galvanoplastika – kovové odliatky predmetov, napríklad na výrobu odlievacích foriem

- Galvanické leptanie – kovová elektróda sa v niektorých miestach pokryje elektricky nevodivou vrstvou, nepokrytá časť sa prechodom prúdu elektrolyticky vyleptá

- Polarografia – určovanie chemického zloženia látky pomocou zmien elektrického prúdu prechádzajúceho roztokom skúmanej látky

- Akumulátory – nabíjanie chemického zdroja elektrického napätia prechodom elektrického prúdu