Pracovný list - 9. ročník

Výkres vlastného zložitejšieho výrobku

Prísne normy platia aj v prípade technických výkresov a majú za úlohu zabezpečiť ich jasnú čitateľnosť. Každý profesionálny technický výkres musí obsahovať nasledovné:

- Rámik – lem okolo plochy na kreslenie. Na ľavej strane musí byť široký 20 mm, na ostatných stranách 10 mm.

- Strediace značky – sú zasadené v osiach súmernosti orezaného listu. S hrúbkou 0,7 mm zasahujú do kresliacej plochy a vymedzujú stred.

- Orezávacie značky – majú tvar uholníka s dĺžkou ramien 10 mm a hrúbkou 5 mm. Sú umiestnené v štyroch rohoch ohraničenia normalizovaného formátu.

- Orientačná mriežka – vymedzuje jednotlivé úseky každej strany, merané vždy od strediacej značky v dĺžke 50 mm. Úseky sa označujú zhora nadol a zľava do prava. Lem a deliace čiary úsekov sa robia čiarou s hrúbkou 0,35 mm.

- Označenie formátu výkresu – v pravom rohu spodného lemu, napríklad A3, A4…

#### Titulný blok – v minimalizovanej forme určuje norma STN EN ISO 7200.

#### Výkres môže byť vyhotovený vo forme:

- Náčrtu – zvyčajne kreslený voľnou rukou.

- Originálu – môže sa kresliť ručne, ale v súčasnosti sa používajú skôr počítačové programy na technické kreslenie.

- Kópie – reprodukcie z originálu.

Vašou úlohou je nakresliť výkres zložitejšieho výrobku. Môžete si vybrať akýkoľvek, alebo aj výkres značky, ktorý je znázornený hore. Kreslite voľnou rukou, tzn. Nemusíte používať pravítko.